附件2

德兴市重大技术攻关“揭榜挂帅”项目

技术需求榜单

| 一、申报主体（需求方）情况 |
| --- |
| 单位名称（公章） | 德兴市益丰再生有色金属有限责任公司 |
| 单位地址 | 江西省德兴市花桥镇杨村 |
| 注册时间 | 2007年6月4日 | 注册地区 | 江西省德兴市 | 注册资金 | 9916万元 |
| 所属产业 | 有色金属 | 技术领域 | 冶金 | 主营业务 | 粗铅 |
| 单位总人数 | 210 | 本科以上人数 | 7 | 高级职称人数 | 0 |
| 法定代表人 | 姓 名 | 谢强明 | 职 务 | 董事长 |
|  | 手 机 | 13718088427 | 电子邮箱 | 2536679652@qq.com |
| 联系人 | 姓 名 | 汪豫鹏 | 职 务 | 综合部部长 |
|  | 电 话 | 0793-7570176 | 手 机 | 15079339981 |
|  | 传 真 | 0793-7570176 | 电子邮箱 | 2691819716@qq.com |
| 财务状况 (万元) | 年份 | 年产值 | 年营业收入 | 年纳税额 | 年利税 | 年净 利润 | 年研发 经费 | 资产负债率(%) |
|  | 2019 | 27618 | 27618 | 16 | -302 | -318 | 951 | 43.08 |
|  | 2020 | 73176 | 73176 | 92 | -2618 | -2561 | 2321 | 50.35 |
|  | 2021 | 44555 | 44555 | 44 | -2518 | -2559 | 1661 | 57.91 |
| 已与中科院、中国工程院等国家级大院大所的合作情况 | 无 |
| 二、技术需求信息 |
| 技术需求类别 | □产业重大瓶颈技术 □产业短缺技术 (企业急需技术 | 榜单金额 | 190万元 |
| 技术需求名称 | 多金属含锌烟灰综合利用技术开发 |
| 技术需求背景、国内外相关情况介绍（限500字） 锌是冶金、化工、纺织等行业各种应用的重要基础金属之一。金属锌主要来源于硫化物精矿中锌的回收，部分锌也从二次资源中回收，如锌烟灰、锌渣、电弧炉烟尘、工业污泥等。因含锌二次资源来源不同，金属锌质量分数亦不同。这些二次资源可用于回收金属锌，也可以将其堆积弃置。但是，由于日益严格的环境保护法规，导致这些二次资源的处置受得越来越多的重视。 其中含锌的烟灰是主要的锌二次资源，且由于含锌烟灰的来源包括钢厂烟灰、铜冶炼烟灰、铅冶炼烟灰等诸多途径，其成分复杂，除锌之外含有铅、铜、镉、铟、锡等有害或经济价值较高的重金属，目前常规的酸法回收及铵法回收工艺对于这些复杂的含锌烟灰处理都存在有价金属资源利用效率低，工艺复杂，产品质量不稳定等缺点，因此，针对目前成分越来越复杂的含锌烟灰，开发出一种能实现锌和其他有价金属综合回收利用的工艺是必要的。 |
| 技术需求内容描述（技术指标参数等）（限1000字） 针对公司目前由于制备硫酸锌的原料—含锌烟灰成分越来越复杂从而造成硫酸锌质量波动比较大、成本偏高等存在诸多的技术难题，项目需要在现有工艺基础上进行工艺技术改进、开发，在生产硫酸锌时确保其产品质量。通过研究多金属锌烟灰的浸出体系反应机理，浸出过程实现多金属的初步分离；对浸出液体系采用分步分离技术实现溶液体系的多金属分离；对浸出液体系进行深度除杂研究，确保硫酸锌的质量，最终实现产出合格硫酸锌的前提下同时综合回收铅、铜、锡、铟等，综合回收后铅、铜、锡、铟等可以分别作为回收这些金属的原料，具体技术要求如下： （1）开发出针对多金属含锌烟灰原料的工艺，实现锌、铜、锡、铟等金属与铅的分离，铅渣符合作为铅回收用原料的要求； （2）锌浸出率90%以上； （3）铜回收率85%以上，锡回收率70%以上，铅回收率98%以上。 （4）产品七水硫酸锌的品位达到97%以上。 |
| 对揭榜方要求（限500字） 1.揭榜方应具有独立法人资格，具有良好的科研道德和社会诚信，近三年内无不良信用记录。 2.有较强的研发实力、科研条件和稳定的人员队伍等，有能力完成科研任务。 3.能对张榜项目需求提出攻克关键核心技术的可行方案，掌握自主知识产权。 4.德兴市益丰再生有色金属有限责任公司部分技术人员参与项目的研发工作。 5.优先支持具有良好科研业绩的单位和团队，鼓励产学研合作揭榜攻关。 |
| 产权归属、利益分配等要求（限500字）： 通过该技术需求项目的研究，获得的专利、论文等知识产权归德兴市益丰再生有色金属有限责任公司。而通过该项目的实施，获得的利益如何分配相互协商解决。 |
| 时限要求 | 2年 | 项目 总投入 | 190万元 | 项目研发经费 投入 | 190万元 |